## Slide 1
Inteligencia Artificial II
Sistema de Inferencia Difusa
para el Control de un Péndulo Invertido
FAM 7×7 · Mamdani · Defuzzificación COG
Ingeniería en Mecatrónica — 2025

## Slide 2
1. ¿Por qué usar inferencia lógica en lugar de búsqueda?
⚡ Costo computacional
No requiere explorar todos los estados del espacio. La inferencia deduce directamente sin expansión exhaustiva.
💾 Menor uso de memoria
No es necesario almacenar ni mantener en memoria todos los estados posibles del problema.
🔄 Adaptabilidad
Si las condiciones del problema cambian, solo se actualiza la base de conocimientos. El motor de inferencia permanece igual.
En sistemas de control y razonamiento, los algoritmos de inferencia escalan mejor que la búsqueda exhaustiva.

## Slide 3
2 & 3. Base de conocimiento, ground truth y valores inferidos
Ground Truth — valor percibido
Valores iniciales sensados o conocidos que se cargan en la base de conocimientos.
Ejemplo: θ = 15° medido por el encoder del péndulo.
Si el valor cambia, solo se actualiza ese dato — el algoritmo de inferencia no se modifica.
Valor inferido — valor deducido
Valor derivado lógicamente a partir de otros valores y reglas de la base de conocimientos.
Ejemplo: a partir de θ y θ', el motor de inferencia deduce F sin haberla medido directamente.
No proviene del entorno: es consecuencia del razonamiento.

## Slide 4
4 & 5. Lógica proposicional
4. Oraciones atómicas y modelo de "A entre 0 y 9"
Valores posibles: Verdadero (1) o Falso (0) — sin valores intermedios. Modelado de A ∈ [0,9]: A₀ ∨ A₁ ∨ A₂ ∨ A₃ ∨ A₄ ∨ A₅ ∨ A₆ ∨ A₇ ∨ A₈ ∨ A₉ Cada Aᵢ es una variable proposicional que indica si A toma el valor i. Requiere enumerar todos los casos discretos.
5. Algoritmos para lógica proposicional
• Tablas de verdad: enumeración exhaustiva de todas las asignaciones posibles. • Cláusulas de Horn + Encadenamiento: reglas con un único consecuente; permiten encadenamiento hacia adelante (modus ponens) y hacia atrás. • Resolución: algoritmo completo para SAT sobre cláusulas en FNC.

## Slide 5
6 & 7. Lógica de primer orden
6. Oraciones atómicas y modelo de "A entre 0 y 9"
Valores posibles: Comparaciones, cuantificación, relaciones — permite trabajar con dominios continuos. Modelado de A ∈ [0,9]: A ≥ 0 ∧ A ≤ 9 | ∃A ∈ [0, 9] Ventajas: simplifica la sentencia, no requiere enumerar cada valor, permite grados de confianza y relaciones entre variables, trabaja con valores no discretos.
7. Algoritmos para lógica de primer orden
• Motores de inferencia (Prolog, sistemas expertos): representan reglas y hechos, aplican unificación y resolución. • Cualquier motor de inferencia está basado internamente en un algoritmo de búsqueda (encadenamiento hacia adelante/atrás, A*, BFS, etc.).

## Slide 6
8. Planificadores y algoritmos de búsqueda global
1
Definir estados: Un estado = valores actuales de todas las variables lógicas del problema.
2
Definir frontera: Conjunto inicial de todos los estados posibles (nodos del grafo de búsqueda).
3
Podar según precondiciones: Se eliminan los estados que no cumplen las precondiciones de las acciones disponibles.
4
Función de costo + heurística: Se evalúa cada nodo con f(n) = g(n) + h(n) para decidir qué camino explorar primero.
5
Expandir sucesores: Los estados sucesores tienen las mismas variables pero con valores actualizados tras aplicar una acción.

## Slide 7
Problema: control del péndulo invertido
Ecuación de movimiento
θ'' = [ g·sin(θ) + cos(θ)·(−F − m·l·θ'²·sin(θ)) / (M+m) ]
────────────────────────────────────────────────────────
l · [ 4/3 − m·cos²(θ) / (M+m) ]
Integración (Euler mejorado)
θ' ← θ' + θ''·Δt
θ ← θ + θ'·Δt + (θ''·Δt²)/2
Variables del sistema
θ Ángulo del péndulo [°]
θ' Velocidad angular [°/s]
F Fuerza sobre el carro [N]
M=3 kg, m=1 kg, l=1 m Parámetros físicos
Δt = 0.001 s | Carro sin espacio restringido

## Slide 8
Arquitectura del sistema de inferencia difusa
Operaciones difusas definidas
Conjunción (∧): min(a, b)
Disyunción (∨): max(a, b)
Implicación: min(α, μ_consecuente) — Mamdani
Defuzzificación: COG = ∫ F·μ(F)dF / ∫ μ(F)dF

## Slide 9
Variables lingüísticas — particiones borrosas
θ (ángulo)
Rango: [−180°, 180°] Triangulares + trapezoidales en extremos
θ' (vel. angular)
Rango: [−90, 90] °/s Triangulares + trapezoidales en extremos
F (fuerza)
Rango: [−300, 300] N Triangulares + trapezoidales en extremos
7 conjuntos: NGG — NG — NP — Z — PP — PG — PGG

## Slide 10
Tabla FAM 7×7 — base de reglas
Lógica de la tabla
Diagonal → Z Sistema en equilibrio: no aplicar fuerza.
θ>0, θ'<0 Cae a la derecha: F negativa grande.
θ<0, θ'>0 Cae a la izquierda: F positiva grande.
θ y θ' mismo signo Vuelve solo: frenar suavemente.
F > 0 → hacia la izquierda | F < 0 → hacia la derecha

## Slide 11
Implementación y resultados
🎯 Convergencia verificada
θ₀ = 170° (desde abajo) → converge a ±0° en < 2 s desde cualquier ángulo inicial.
⚡ Zona muerta
F = 0 cuando |θ| < 0.5° y |θ'| < 2°/s. Elimina el ciclo límite cerca del equilibrio.
🖱️ Botones de perturbación
Empuje izquierda/derecha (250 N × 0.2 s). El controlador recupera el equilibrio automáticamente.
📊 Visualización en tiempo real
Gráficos de θ(t) y F(t) + insets de membresía μ activa en cada instante.
Implementado en Python con matplotlib.animation — simulación en tiempo real con Δt = 0.001 s

## Slide 12
Conclusiones
01
La inferencia difusa permite controlar sistemas continuos sin modelado matemático exacto — solo reglas lingüísticas.
02
El solapamiento entre conjuntos determina la precisión del equilibrio. Mayor solapamiento → mayor resolución en la zona de control.
03
La tabla FAM codifica el conocimiento experto. Los errores en la tabla son errores de diseño, no de algoritmo.
04
El controlador Mamdani con COG es robusto a perturbaciones: recupera el equilibrio desde cualquier ángulo inicial.
05
La zona muerta elimina el ciclo límite inherente a los controladores difusos, logrando convergencia práctica a 0°.